## Slide 1: 측량정보공학특론

## Slide 2: 공간정보와 측량
측량의 결과를 도면화 한 것이 지도
도면화의 과정은 다음과 같음
1) 측정 및 공간단위정의
2) 원점과 좌표계의정의
3) 도면 정보 구축
4) 품질 검사

## Slide 3: 공간단위정의 및 측정
측정을 위한단위는 좌표 와 거리 임
좌표와 거리를 측정하기 위하여 통상적으로 측량기계 와 측량기계에서 나오는 데이터를 해석할 수 있는 표준과 정보가 필요
측량방법에 따라 표준은 달라짐
측량정보 데이터 표준 중 제일 유명한 표준은 nmea 0183 임

## Slide 4: nmea0183
NMEA는 'National Marine Electronics Association'의 앞글자를 딴 약자이다.
해양 전자공학 산업의 발달과 교육을 위해 모인 비영리 단체를 지칭한다.
그리고 NMEA 표준은 ”해양 전자 장비 기자재들 간의 통신을 위해 정의된 전기적 인터페이스 및 데이터 프로토콜” 이라고 정의할 수 있다.

## Slide 5: nmea0183
nmea0183는 다음과 같이 생겼음

## Slide 6
GNSS에서는 언제 NMEA-0183을 사용하는가?
위성신호를 해석해낸 GPS수신기가 해석한 정보를 외부에 알리는데 사용하는 방법이다.
GPS측위가 시작되면 GPS위성으로부터의 반송파에 실려오는 데이터를 GPS수신기는 해석을 할텐데, 해석되는 내용을 알려주는 방식이라고 이해하면 쉽다.
GPS수신기는 이와 같은 내용을 1초 ~ 수초마다 Serial 출력의 형태로 내보낸다.
위의 예를 보면 '$' 라는 문자로 시작되는데, 이렇게 $로 시작되는 각각의 한줄을 'NMEA Sentence' 혹은 'NMEA 문장' 이라고 부른다.

## Slide 8
실습
Python 2.7 설치
Python pynmea 2.7 설치

## Slide 9
실습 코드
import pynmea2
msg = pynmea2.parse("$GPGGA,184353.07,1929.045,S,02410.506,E,1,04,2.6,100.00,M,-33.9,M,,0000*6D")
print(msg)
print('{0} is {1}'.format('latitude', msg.latitude))
print('{0} is {1}'.format('longitude', msg.longitude))
print('{0} is {1}'.format('satelitenum', msg.num_sats))
print('{0} is {1}'.format('time', msg.timestamp))

## Slide 10: Nmea sentence Recordtable

## Slide 11: 알고리즘
사실 알고리즘은 단순하다.
nmea 세번째 짜리는 SUBSTRING
나머지 문자열은 SPLIT 만 시킴 땡
문법은 다음 페이지 참조
https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#AAM

## Slide 12: 알고리즘

## Slide 13: 숙제
https://www.gpsinformation.org/dale/nmea.htm#AAM 를 참조해서 APB,ALM,BOD를 해석할 수 있는 코드를 자신이 제일 잘하는
컴퓨터언어로 작성하세요

## Slide 14: RTK
GPS는 전리층/대기권/위성오차 등의 여러 이유로 오차가 발생을 하고 있으며 RTK GPS는 이러한 오차를 1-2cm까지 줄일 수 있는 기술을 뜻함
GPS가 설치되어있는 기준점의 정확한 위치를 알고 있다면 GPS 위상 오차를 알 수 있다는 의미. 그래서 그 위상 오차를 주변에 이동국(Rover)라는 곳에 전달해서 오차 보정할 수 있음

## Slide 15: RTK
GPS는 전리층/대기권/위성오차 등의 여러 이유로 오차가 발생을 하고 있으며 RTK GPS는 이러한 오차를 1-2cm까지 줄일 수 있는 기술을 뜻함
GPS가 설치되어있는 기준점의 정확한 위치를 알고 있다면 GPS 위상 오차를 알 수 있다는 의미. 그래서 그 위상 오차를 주변에 이동국(Rover)라는 곳에 전달해서 오차 보정할 수 있음

## Slide 16: RTK
1.위도/고도/경도를 미리 알고 있는 위치에 GPS를 설치. (GPS Base) 2. GPS Base에서는 현재의 정확한 위치를 미리 알고 있으므로 수신된 GPS의 오차가 얼마인지 알 수 있음. (ex. 전리층과 대류권 등 날씨에 의해서 위도 xx, 고도 xx, 경도 xx 오차가 발생했다.) 3. GPS Base에는 RF 송신 장치가 있어서 주변에 RF 수신이 가능한 GPS 장치에게 오차를 전송 4. 주변 GPS(GPS Rover)에서는 오차율을 수신 받고, 현재 수신 GPS 데이터에 오차 보정.

## Slide 17: RTK 장비 구성
https://www.youtube.com/watch?v=IIwPM4Q_apc

## Slide 18: 측량정보의 도면화
측량정보를 교환하고자 할 때 도면화를 함
도면화는 곧 자료의 디지털화를 뜻함
SHP,JSON,XML 등이 도면화된 정보
이중 GPX는 GPX(GPS Exchange Format)는 응용 소프트웨어의 공통 GPS 데이터 형식으로 설계된 XML 스키마
구체적인 표현이나 개별적인 용도를 위해 웨이포인트(waypoint), 트랙(track) 및 루트(경로,route)를 기술하는 데 사용며하 형식은 공개되어 있으며 라이센스 비용을 지불할 필요없이 사용할 수 있음
위치 데이터 (및 선택적으로 고도, 시간 및 기타 정보)는 태그에 저장되며 GPS 장치와 소프트웨어간에 상호 교환될 수 있다. 데이터에 대한 일반적인 응용 소프트웨어에는 다양한 지도 소스에 투영된 트랙보기,지도 주석 달기, 현위치에서 찍은 시간을 기준으로 사진의 위치 정보 태그 지정등이 포함

## Slide 19: gpx

## Slide 20
가민 GPS에서 주로 찾아볼 수 있음
Waypoint 와 Route로 정보구성 되어 있음
Xml 형태로 구성됨
손쉽게 waypoint를 가지고 오려면
pip install gpsxy

## Slide 21
import gpxpy
import gpxpy.gpx
gpx_file = open('E:\kuhkopfsteig-fv.gpx', 'r')
gpx = gpxpy.parse(gpx_file)
for track in gpx.tracks:
for segment in track.segments:
for point in segment.points:
print 'Point at ({0},{1}) -> {2}'.format(point.latitude, point.longitude, point.elevation)
for waypoint in gpx.waypoints:
print 'waypoint {0} -> ({1},{2})'.format(waypoint.name, waypoint.latitude, waypoint.longitude)
for route in gpx.routes:
print 'Route:{0}'.format(route.name)

## Slide 22: AIS
기본적으론 nmea 0183 프로토콜 정보를 기반으로 함
선박의 종류와 위치. 침로 등의 관련 정보들을 자동으로 인근의 항로표지관리소나 항로표지로 전달하는 장비를 의미한다. 주 장치는 트랜스폰더인데, 항공기용으로 개발된 장비였으나 이후 선박용으로도 개발되어서 사용되는 장치이기도 하다.(세월호 사건)

## Slide 23: AIS

## Slide 24
https://rl.se/aivdm